Hitachi--Innengerät RAF-25NX2

Truhengerät für die Bodenaufstellung mit Kunststoffgehäuse (Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016). Das Frontgehäuse ist leicht gewölbt und wird nach unten immer flacher (wirkt dadurch sehr schlank), nur der Fuß ragt wieder etwas vor. Das Gerät sollte zusätzlich mit Wand oder Boden verschraubt werden (Kippgefahr). Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Der Lufteintritt erfolgt über den Frontgrill mit einem großflächigen Filtereinsatz aus Edelstahlgewebe (regenerierbar). Der Luftaustritt erfolgt im oberen Bereich über einen großen Flügel mit weitem Schwenkbereich. Der Luftaustritt hat eine motorisch verstellbare Luftleitlamelle, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schalldämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt.

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit LCD Anzeige

- Luftfilter aus Edelstahlgewebe (regenerierbar)

- Geruchsfilter SPX-CFH15

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen - Heizen) nicht bei Multi-Split-Außeneinheiten

- 24 Stunden Timer / Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Notbetrieb-Schalter

Optional

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3

- Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1

- Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden)

- Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M

- H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit RAC-25NX2.Diese Inneneinheit kann alternativ auch an Multi-Split-Außeneinheiten der RAM-xxQH5 Serie angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	2,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9 - 3.1 kW

Nennheizleistung	:	3,40 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9 - 4.4 kW

Luftvolumenstrom	: 	300 -600 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	20/26/32/38 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	20/26/32/38 dB(A)

Spannung	:	35  V DC

Steuerleitung	:	3x 1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	600x760x235  mm

Gewicht	:	14,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	25,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAF-25NX2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.