Hitachi Split-Innengerät RAK-35PSPA

Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse (Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016) besticht in Ihrer Bauform durch das moderne und kompakte Design. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Die beigefügte Wandhalterung besteht aus verzinktem Stahlblech. Alle Innenflächen des Gerätes sind wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die Raumluft wird durch den eingebauten waschbaren Filtereinsatz gereinigt. Um die Langlebigkeit und Filterwirkung zu erhöhen, können optional auch Filterelemete aus feinem Edelstahlgeflecht eingesetzt werden. Zusätzlich ist ein Wasabi-Filter nachgeschaltet, der zusätzlich Gerüche Schimmel, Viren und Bakterien aus der Luft filtert. Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme- tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Die Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige, Waschbarer Luftfilter und Wasabi- Geruchsfilter, Auto. Einschaltung nach Spannungsausfall, Automatische Umschaltung(Kühlen/Heizen), Wochentimer, Sleep Timer

Betriebsarten:

Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter Notbetrieb-Schalter

Funktionen der Fernbedienung

Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige, Echtzeituhr, Fehlercode- anzeige, Energieverbrauchanzeige (vergangener, laufender Monat in Kwh), Raumtemperaturanzeige, Eco Mode, Powerful Mode, Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent), Silent Mode, One Touch Clean (automatische Trocknung des Wärmetauschers), Eco Sleep Timer, Weeklytimer mit Sommer-/ Winterumschaltung (2 mal 6 Muster/Tag für 7 Tage die Woche), Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.5-4.1 kW

Nennheizleistung	:	4,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.6-6.6 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	7.70 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.70 W/W

Luftvolumenstrom	: 	270-640 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	24/28/34/44 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	24/30/35/44 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	58 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	280x780x218  mm

Gewicht	:	8,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-35PSPA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.