Hitachi Split-Innengerät RAS-18SX8

Design-Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) mit Silberaplikationen) mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnende Lufteintrittsblende mit vierteiligem, waschbarem Filtereinsatz (Edelstahl-gewebe). Ein automatisiertes Reinigungssystem entfernt regelmäßig den Schmutz vom Filter und sorgt so für eine reine Luft und einen hohen Wirkungsgrad. Der eingebaute Plasma-Luftreiniger sorgt für höchste Reinheit (Der Ionisator lädt mikroskopisch kleinste Partikel der Luft wie z.B. Bakterien, Rauch, Pollen oder Gerüche negativ auf, welche dann abgeschieden werden). Der eingebaute Wasserdampf-Ionisator mit Peltierelement sorgt zusätzlich für höchste Reinheit. Zusätzlich ist ein Geruchsfilter (Nano Titanium) eingebaut, der optimal gegen Gerüche schützt. Wärmetauscher, Lüfterwalze und Luftaustrittsflügel sind mit einer antibakteriellen Beschichtung versehen. Horizontaler und vertikaler Luftaustritt mit sehr weitem Schwenkbereich und motorisch verstellbaren Luftleitlamellen. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit LCD Anzeige

- Luftfilter aus Edelstahlgewebe

- Automatisches Filterreinigungssystem (mit Auffangbehälter)

- Plasma-Luftreiniger (Ionisator)

- Wasserdampf-Ionisator

- Nano Titanium Luftfilter

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen - Heizen)

- Selbstreinigungsfunktion (trocknen des Wärmetauschers)

- Luftentfeuchter Funktion (mit Luftfeuchte-Einstellung in %)

- Luftqualitäts Kontrollfunktion

- Strombegrenzungs Funktion

- 24 Stunden Timer / Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Notbetrieb-Schalter

Optional

- H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit RAC-18SX8

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	1,80 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.5 - 3.0 kW

Nennheizleistung	:	2,30 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.6 - 4.8 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	6,00 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	6,13 W/W

Luftvolumenstrom	: 	312 - 588 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	20/28/35/40 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	20/30/35/41 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,30 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,38 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	1,70 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	2,10 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	5x 1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	295x798x233  mm

Gewicht	:	11,50 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-18SX8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.