Hitachi LONWORKS Gateway für mx. 64 IE HARC-BX E

HARC-BXE (LON Works)

Das Modul HARC-BXE ermöglicht die Zentralsteuerung und Überwachung von bis zu 64 Inneneinheiten über LON Works, die an einem Hitachi Kommunikationsnetzwerk (H-Link) angeschlossen sind. Das System besitzt 8 Einschubkarten. Je Einschubkarte können bis zu 8 Inneneinheiten verwaltet werden, die an einem H-Link angeschlossen sind (max. ein H-Link pro Karte). Das Modul wird einfach in den H-Link eingebunden.

Die Montage erfolgt im Innenbereich an der Wand und benötigt eine zusätzliche Spannungsversorgung von 230V/50Hz.

Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Kunststoff.

Es ist vorgeschrieben, dass an jeder Inneneinheit eine Kabelfernbedienung angeschlossen ist. Die Varianten A oder B können bei Bedarf eingespielt werden.

Die Einbindung an den H-Link kann an jeder beliebigen Stelle erfolgen.

Variante Standard (bis 64 Inneneinheiten)

Steuerfunktionen:

- Ein / Aus

- Betriebsart

- Temperatur

- Alles Ein / Aus

Anzeigefunktionen:

- Ein / Aus (Ist)

- Betriebsart (Ist)

- Temperatur (Ist)

- Kühlung aktiv (Ist)

- Alarm Variante A (bis 64 Inneneinheiten)

Steuerfunktionen:

- Ein / Aus

- Betriebsart

- Temperatur

- Lüfterstufe

- Fernbedienung sperren

- Alles Ein / Aus

Anzeigefunktionen:

- Ein / Aus (Ist)

- Raumtemperatur

- Alarm Variante B (bis 32 Inneneinheiten)

Steuerfunktionen:

- Ein / Aus

- Betriebsart

- Temperatur

- Lüfterstufe

- Ausblasflügel Stellung

- Fernbedienung sperren

- Alles Ein / Aus Anzeigefunktionen:

- Ein / Aus (Ist)

- Betriebsart (Ist)

- Temperatur (Ist)

- Lüfterstufe (Ist)

- Ausblasflügel Stellung

- Alarm

- Temperaturen (Eintritt/Austritt/ Außenluft)

Abmessung (HxBxT): 285 x 240 x 129 mm Spannung: 230V / 50Hz

Leistungsaufnahme (max.): 30W

Gewicht: 2,3 kg

Einsatzgrenzen: Temperatur 0 ~ 45°C

Luftfeuchte 20 ~ 85%

Daten zu Lonworks Protokoll: Lon Talk Protokoll Zugang: Predicted persistent CSMA/CD System”

Kodiertes System: Manchester-Differenzialcode

Übertragung: 78.000 Bps

Kabellänge max: 500m

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HARC-BX E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.