Hitachi SystemFree Innengerät HKZFS1-2.0

Schaltkasten mit Klarsichttür (IP40), Standard-Fernbedienung PC-ART, Steuerplatine, HKZFS 2, Trafo und Anschlussstecker, komplett auf Anschlussklemmen verdrahtet. 1 elektronisches Einspritzventil, 2 Temperatursensoren für den Einsatz in bauseitige Fühlertaschen am Wärmeübertragereingang (THM3) und - ausgang (THM5), 1 Temperatursensor IST-WERT für die Rückluft (THM1), 1 Temperatursensor MAX - WERT für die Zuluft (THM2).

Anschlussfertiger Schaltkasten mit integrierter Bedienung, für die direkte, kälteseitige Einbindung in Hitachi Utopia- und SetFree-Systeme über den H-Link. Eine externe Ansteuerung und Überwachung des bauseitigen Wärmeübertragers über eine bauseitge GLT ist möglich.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,60 kW

Nennheizleistung	:	6,30 kW

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	260x320x130  mm

Gewicht	:	2,40 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HKZFS1-2.0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.