Rohrleitungs-Verbindungs-Kit FSXNPE MC-30XN1

Kaeltemittelverteiler fuer die Verbindung von 3 Ausseneinheiten der FSXN Serie mit Loetanschluessen fuer Fluessigkeits-, Heissgas- und Saugleitung. Zusaetzliche Reduzier- / Vergroesserungen sind beigelegt und koennen bei Bedarf eingeloetet werden. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht erfolgen. Ein Abzweigen nach oben oder unten bzw. die Verwendung von Handelsueblichen T-Stuecken ist nicht zulaessig.

Weitere Installationsrichtlinien

- Installieren Sie alle Rohrleitungen immer mit leichtem Gefaelle zum System, damit sich keine Oelfallen bilden.

- Sollten die Rohrlaengen zwischen Verteilern oder zum Geraet 2m ueberschreiten, muss zusaetzlich ein Oelhebebogen von 0,2m erstellt werden.

- Sollten die Rohrleitungen oberhalb der Kaelteanschluesse der Ausseneinheit verlaufen, darf die Hoehe von maximal 0,3m (oberhalb des Sockels der Ausseneinheit) nicht ueberschritten werden. Zusaetzlich muss je Abgang ein Oelhebebogen von 0,2m erstellt werden.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  MC-30XN1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.