Empfängermodul PC-ALHD

Empfänger für Infrarotfernbedienung PC-LH3A für Utopia und Set Free Serie der Bauform RCD (2-Wege-Kassette) zum Integrieren in die Blende P-N23DWA und P-N46DWA

Empfänger mit LED-Anzeige

- Betriebsanzeige

- Abtauanzeige im Heizbetrieb

- Filterreinigungsanzeige

- Timer Anzeige (zeigt an ob eine Timer-Funktion gewählt wurde)

- Bestätigung des Anforderungssignals der Infrarotfernbedienung

- Störungsanzeige

- Anzeige des Fehlercodes über Blinkintervalle

- Der Betrieb ist für H-Link und H-Link II bereits vorgesehen.

Einstellmöglichkeiten:

- Not-/Testschalter Kühlen (Ein/Aus)

- Not-/Testschalter Heizen (Ein/Aus)

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-ALHD

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.