Empfängermodul PC-ALHN

Empfänger für Infrarotfernbedienung PC-LH3A für Utopia und Set Free Serie der Bauform RCI-FSN2E (4-Wege-Kassettengerät) zum Integrieren in die Blende P-N23NA (Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016)

Empfänger mit LED-Anzeige

- Betriebsanzeige

- Abtauanzeige im Heizbetrieb

- Filterreinigungsanzeige

- Timer Anzeige (zeigt an ob eine Timer-Funktion gewählt wurde)

- Bestätigung des Anforderungssignals der Infrarotfernbedienung

- Störungsanzeige

- Anzeige des Fehlercodes über Blinkintervalle

- Der Betrieb ist für H-Link und H-Link II bereits vorgesehen.

Einstellmöglichkeiten:

- Not-/Testschalter Kühlen (Ein/Aus)

- Not-/Testschalter Heizen (Ein/Aus)

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-ALHN

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.