Zentral-Fernbedienung mit Touchscreen PSC-A32MN

Formschöne Zentralfernbedienung mit 5 Zoll Farb-LCD-Anzeige und Touchscreen Panel für eine eingelassene Aufputzmontage (Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016). Da ein Teil des Moduls nach hinten herausragt, muß in der Wand eine zusätzliche Vertiefung sein. Die Zentralfernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung am H-Link (Verbindungsleitung zwischen Innen und Außengeräten) angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Zusätzlich muß eine Versorgungsspannung von 230V/50Hz angeschlossen werden.

Abmessung Sichtbar (HxBxT) 120x140x53 mm

Zentralfernbedienung mit Farbflüssigkeitskristallanzeige (LCD)

- Bedienung über Touchscreen Panel und einem kleinen Stift.

- Anzeige der gewählten Gerätegruppen, Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl.

- Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit.

- Zyklische Filterreinigungsanzeige.

- 7 Tagetimer (Wochenprogr.) mit 10 nterschiedlichen Zeitprogrogrammen, individueller Temperatureinstellung und einem Urlaubsprogramm.

- Detailierter Betriebsstundenzähler

- Fehler Historie (bis zu 100 gespeicherte Fehler mit Datum)

Einstellmöglichkeiten:

- Auswahl und Konfiguration der Gerätegruppen

- Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, 3 Ventilatorstufen, Stellung der Luftleitlamellen, Sperren von Geräten oder der Fernbedienung.

- Einstellung der Sprache Deutsch/Englisch/Französich/Spanisch/It alienisch)

- Einstellen einer Gruppen-/ Raumbezeichnung (z.B.: Meeting-Raum 2)

- Einstellen einer Blockbezeichnung (z.B.: Zweites OG)

- Einstellen einer Service-Adresse / Notruf-Nummer

- Bildschirm Helligkeit

- Datum und Uhrzeit

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Schraubklemmen

- 2 Eingangs- und 2 Ausgangsignale gleichzeitig anschließbar

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulst. oder perman. potenzialfreien Eingang.

- Externe Not-Stopp Schaltung, aller angeschlossener Inneneinheiten.

- Leistungsabschaltung (kein Kühlen oder Heizen) für aktivierte Inneneinheiten.

- Betriebsanzeige, sobald eine Inneneinheit aktiv ist.

- Alarmanzeige, sobald eine Inneneinheit einen Fehler meldet.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PSC-A32MN

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.