Hitachi Split-Außengerät RAC-35WSE

Das Gesamtkonzept des Außengerätes, ist auf einen Betrieb selbst bei niedrigen Außentemperatur konzeptioniert. Durch die Constant Power Regelung, wird die Heizleistung bis zu einer Außentemperatur von -15°C konstant gehalten. Das Gerätegehäuse besteht aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und wird elektronisch geregelt bzw. überwacht. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R32, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 675.

OPTIONAL

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCDB

- Volltext-Kabelfernbedienung: SPX-WKT3

- H-Link Adapter, für den Anschluß an den H-Link Bus: PSC-6RAD

- Fensterkontakt SPX-WDC3

- Adapter für „home automation system“ (Somfy & Hi-Kumo)

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.5-4.1 kW

Nennheizleistung	:	4,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.6-6.6 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+++

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	9.00 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	5.10 W/W

Luftvolumenstrom	: 	1920 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	48 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	50 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	62 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,78 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,80 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	3,56 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	3,65 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	15,00 A

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	600x792x299  mm

Gewicht	:	37,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	12.70 / 16.70 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R32 / 0.98 kg

CO2-Äquivalent 	:	0.662 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-20 bis +24 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-35WSE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.