Hitachi Split-Außengerät RAC-70DH7

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Vollhermetischer Twin-Rollkolben-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 30 m Verbindungsleitung.

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Inneneinheit RAD-70DH7A

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	7,10 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9 - 8.0 kW

Nennheizleistung	:	8,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9 - 9.0 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	C

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	B

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,81 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,42 W/W

Luftvolumenstrom	: 	2820 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	53 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	55 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	2,53 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	2,34 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	11,60 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	10,70 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	20,00 A

Steuerleitung	:	3x 1,5 + 3x 2,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	800x850x298  mm

Gewicht	:	55,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 15.90 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.80 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-70DH7

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.