Hitachi Split-Außengerät RAC-70NPD

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Vollhermetischer Rollkolben auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R32.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	7,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1,50-8,00 kW

Nennheizleistung	:	8,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1,50-8,50 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A++

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,50 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,81 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	7.00 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.60 W/W

Luftvolumenstrom	: 	2700 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	52 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	54 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	67 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	2,00 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	2,10 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	8,84 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	8,42 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	20,00 A

Steuerleitung	:	3x2,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	800x850x298  mm

Gewicht	:	52,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 15.9 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R32 / 1.6 kg

CO2-Äquivalent 	:	1.080 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +24 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-70NPD

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.