Hitachi Split-Innengerät RAD-60DH7A

Gerät für den Anschluss von Luftkanälen geeignet. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Die leise laufenden Radiallüfter sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für ruhigen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 50cm von der Unterkante des Gerätes. Der Luftansaug ist mit einem waschbaren Luftfilter versehehen, der bei Bedarf auch nach unten ausgeführt werden kann. Die Bedienung erfolgt über eine Kabelfernbedienung.

Ausstattung

- Einfache Kabelfernbedienung

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen - Heizen)

- 12 Stunden Timer / Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Optional

- IR Fernbedienung LCD (24h Timer) und Empfängermodul: SPX-RCK2

- Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1

- Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden)

- Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M

- H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Ausseneinheit RAC-60DH7

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	6,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9 - 7.0 kW

Nennheizleistung	:	7,30 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9 - 8.0 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	B

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,21 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,43 W/W

Luftvolumenstrom	: 	618 - 900 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	30/50/80 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	28/30/32/34 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	29/31/33/35 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x 1,5 + 3x 2,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	270x900x720  mm

Gewicht	:	35,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAD-60DH7A

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.