Hitachi Multizone-Innengerät RAD-60RPE

Gerät für den Anschluss von Luftkanälen geeignet mit entsprechender externer Pressung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, wärme- und schalldämmend ausgekleidet.

Die leise laufenden Radiallüfter sind statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für ruhigen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 0,5 m von der Unterkante des Gerätes. Der Luftansaug ist mit einem waschbaren Luftfilter versehenen, der bei Bedarf auch nach unten ausgeführt werden kann.

Sollte eine Anbindung an ein SOMFY Netzwerk (home-automation-system) oder die Bedienung per APP gewünscht sein, bietet das Gerät genügend Platz um den externen Adapter im oder am Gerät platzieren zu können. Neben der Hi-Kumo App (basierend auf WiFi), welche für den Endverbraucher spezifiziert ist, kann ebenfalls ein Softwareupgrade auf eine Fernwartung ermöglicht werden (Hi-Kumo Pro).

Hinweis: Dem Innengerät wird keine Fernbedienung beigelegt. Als Option wird sowohl eine kabelgebundene als auch IR Fernbedienung angeboten.

Ausstattung

- Waschbarer Filter

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Kondensatpumpe (Förderhöhe 0,5m ab Geräteunterkante)

OPTIONAL

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCDA

- Volltext-Kabelfernbedienung: SPX-WKT3

- Infrarot-Kabelfernbedienung: SPX-RCKA1

- H-Link Adapter, für den Anschluß an das SystemFree: PSC-6RAD

- Fensterkontakt SPX-WDC3

- Adapter für home automation system (Somfy, Hi-Kumo)

- Kompatibilität mit Klappensatzsteuerung von Airzone

Diese Innengeräteserie ist kompatibel mit dem Single-Außengerät RAC-60NPE sowie dem Multi-Außengerät RAM-xxNPxE.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	6,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.2-6.5 kW

Nennheizleistung	:	7,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.2-8.0 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.50 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.20 W/W

Luftvolumenstrom	: 	350-1140 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	50/100/150 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	29/32/35/39 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	29/32/35/40 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	53 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	270x900x720  mm

Gewicht	:	35,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.7 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAD-60RPE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.