Hitachi Split-Innengerät RAF-25PXA

Design-Truhengerät für die Bodenaufstellung bzw. Wandmontage in Bodennähe. Das weiße Kunststoffgehäuse (Farbe: Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)) wird mit einem silberfarbenen Rahmen optisch aufgewertet. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt. Bei Wandmontage wird der beigelegte Fuß nicht montiert. In den mitgelierten Fuß kann auch die Rohrleitung und/oder Kondensatpumpe (nicht enthalten) verlegt werden.

Das Gerät ist Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnender Lufteintritt im oberen Bereich mit einem großflächigen Filtereinsatz aus Edelstahlgewebe (regenerierbar). Zusätzlich ist ein Wasabi-Filter nachgeschaltet, der zusätzlich Gerüche Schimmel, Viren und Bakterien aus der Luft filtert. Der Luftaustritt erfolgt im unteren Bereich über einen großen Flügel mit weitem Schwenkbereich. Der Luftaustritt hat eine motorisch verstellbare Luftleitlamelle, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schall-dämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt.

Ausstattung

IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige (60x220x20mm)

Edelstahlluftfilter und Geruchsfilter

Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

Automatische Umschaltung (Kühlen & Heizen)

Wochentimer / Sleep Timer

Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Notbetrieb-Schalter

Funktionen der Fernbedienung

Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige, Echtzeituhr

Fehlercodeanzeige

Energieverbrauchanzeige (vergangener, laufender Monat in kWh)

Raumtemperaturanzeige

Eco Mode

Powerfull Mode

Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent)

Silent Mode

One Touch Clean (automatische Trocknung des Wärmetauschers)

Eco Sleep Timer

Weeklytimer mit Sommer- Winterumschaltung (2 mal 6 Muster/Tag für 7 Tage die Woche)

Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	2,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-3.1 kW

Nennheizleistung	:	3,40 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-4.4 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	4,31 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,30 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.38 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.24 W/W

Luftvolumenstrom	: 	270-660 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	20/26/31/38 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	20/26/31/38 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	55 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	590x750x215  mm

Gewicht	:	15,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAF-25PXA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.