Hitachi Split-Innengerät RAK-18QXD

Design-Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse (Farbe: Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)) wird mit einem Rahmen optisch aufgewertet. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Eine Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech wird zur besseren Montage beigefügt. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnende Lufteintrittsblende mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz (Edelstahlgewebe). Der eingebaute Eco-Sensor sorgt zusätzlich für höchste Energieeinsparung, indem die Aktivität im Raum erfasst wird, und anhand dessen, dass Geräte ein- und ausgeschaltet wird.

Horizontaler und vertikaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme- tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördel- anschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Die Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden. Dieses Innengerät ist mit RAM-xxxNPxB Multizone Außengeräten kompatibel.

Ausstattung

IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige, Edelstahlfilter, Eco-Sensor, Auto. Einschaltung nach Spannungsausfall, Automatische Umschaltung(Kühlen/Heizen), Wochentimer, Sleep Timer

Betriebsarten:

Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter Notbetrieb-Schalter

Funktionen der Fernbedienung

Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige, Echtzeituhr, Fehlercodeanzeige, Energieverbrauchanzeige (vergangener, laufender Monat in Kwh),Raumtemperaturanzeige, Eco Mode, Powerfull Mode, Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent), Silent Mode, One Touch Clean (automatische Trocknung des Wärmetauschers), Eco SleepTimer, Weeklytimer mit Sommer-/ Winterumschaltung (2 mal 6 Muster/Tag für 7 Tage die Woche), Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	1,80 kW

Nennheizleistung	:	2,50 kW

Luftvolumenstrom	: 	300-600 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	20/25/30/36 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	20/26/32/38 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	49 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	295x900x210  mm

Gewicht	:	11,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-18QXD

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.