Hitachi Split-Innengerät RAK-35PSA

Design-Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Perlweiß mit Silberaplikationen). Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt.

Eine Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech wird zur besseren Montage beigefügt. Das Gerät ist Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Lufteintritt im oberen Bereich mit vierteiligem, waschbarem Filtereinsatz (Edelstahlgewebe). Ein automatisiertes Reinigungssystem entfernt regelmäßig den Schmutz vom Filter und sorgt so für eine reine Luft und einen hohen Wirkungsgrad. Der eingebaute Plasma-Luftreiniger sorgt für höchste Reinheit (Der Ionisator lädt mikroskopisch kleinste Partikel der Luft wie z.B. Bakterien, Rauch, Pollen oder Gerüche negativ auf, welche dann abgeschieden werden). Der eingebaute Wasserdampf-Ionisator mit Peltierelement sorgt zusätzlich für höchste Reinheit. Wärmetauscher, Lüfterwalze und Luftaustrittsflügel sind mit einer antibakteriellen Beschichtung versehen. Horizontaler und vertikaler Luftaustritt mit sehr weitem Schwenkbereich und motorisch verstellbaren Luftleitlamellen. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

IR Fernbedienung mit LCD Anzeige

Luftfilter aus Edelstahlgewebe

Automatisches Filterreinigungssystem (mit Auffangbehälter)

Plasma-Luftreiniger (Ionisator)

Wasserdampf-Ionisator

Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

Automatische Umschaltung (Kühlen / Heizen)

Selbstreinigungsfunktion (trocknen des Wärmetauschers)

24 Stunden Timer mit möglicher täglicher Wiederholung / Sleep Timer

Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Notbetrieb-Schalter

Funktionen der Fernbedienung

Eco Sensor (Bewegungsmelder zur Aktivitätserkennung, Positionserfassung und comfort Airflow)

Powerfull Mode

Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent)Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.5-4.1 kW

Nennheizleistung	:	4,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.6-6.6 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A++

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	4,35 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	5,06 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	8.50 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.70 W/W

Luftvolumenstrom	: 	270-610 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	23/28/34/44 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	23/30/34/44 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	58 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	295x798x258  mm

Gewicht	:	12,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-35PSA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.