Hitachi Split-Innengerät RAK-35PXA

Design-Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse (Farbe: Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)) wird mit einem silberfarbenen Rahmen optisch aufgewertet. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt.

Eine Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech wird zur besseren Montage beigefügt. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnende Lufteintrittsblende mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz (Edelstahlgewebe). Der eingebaute Plasma-Luftreiniger sorgt zusätzlich für höchste Reinheit (Der Ionisator lädt mikroskopisch kleinste Partikel der Luft wie z.B. Bakterien, Rauch, Pollen oder Gerüche negativ auf, welche dann von dem Edelstahl Luftfilter abgeschieden werden). Zusätzlich ist ein Wasabi-Filter nachgeschaltet, der zusätzlich Gerüche Schimmel, Viren und Bakterien aus der Luft filtert. Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme-tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Die Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige (60x220x20mm)

Edelstahlfilter und Wasabi-Geruchsfilter

Plasma-Luftreiniger

Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

Automatische Umschaltung (Kühlen & Heizen)

Wochentimer / Sleep Timer

Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

Notbetrieb-Schalter

Funktionen der Fernbedienung

Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige, Echtzeituhr

Fehlercodeanzeige

Energieverbrauchanzeige (vergangener, laufender Monat in kWh)

Raumtemperaturanzeige

Eco Mode

Powerfull Mode

Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent)

Silent Mode

One Touch Clean (automatische Trocknung des Wärmetauschers)

Eco Sleep Timer

Weeklytimer mit Sommer- Winterumschaltung (2 mal 6 Muster/Tag für 7 Tage die Woche)

Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-4.0 kW

Nennheizleistung	:	4,20 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-5.0 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,80 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	4,16 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	5.87 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.28 W/W

Luftvolumenstrom	: 	220-610 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	22/29/35/42 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	22/30/35/42 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	56 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	295x795x198  mm

Gewicht	:	10,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-35PXA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.