Hitachi Split-Innengerät RAK-50PXB

Design-Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse (ähnlich RAL 9016) wird durch eine geeißte Frontblende optisch aufgewertet. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt. Ein eingebauter Bewegungs-Sensor verändert automatisch im Eco Mode den intern genutzten Sollwert um bis zu 2K und spart so zusätzlich Betriebskosten falls niemand im Raum ist.

Eine Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech wird zur besseren Montage beigefügt. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Lufteintritt nur von oben über einen zweiteiligen, waschbaren Filtereinsatz (Edelstahlgewebe). Zusätzlich ist ein Wasabi-Filter nachgeschaltet, der zusätzlich Gerüche Schimmel, Viren und Bakterien aus der Luft filtert. Die Rückseite des Luftaulasses ist mit Edelstahl ausgekleidet, um eine antibakterielle Wirkung zu erzielen. Horizontaler und vertikaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme-tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Die Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige (60x220x20mm)

- Edelstahlfilter und Wasabi-Geruchsfilter

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen & Heizen)

- Wochentimer / Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Horizontaler und Vertikaler Swing Louver

- Notbetrieb-Schalter

- Human Absence Sensor

Funktionen der Fernbedienung

- Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige, Echtzeituhr

- Fehlercodeanzeige

- Energieverbrauchanzeige (vergangener, laufender Monat in Kwh)

- Raumtemperaturanzeige

- Eco Mode

- Powerfull Mode

- Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent)

- Silent Mode

- One Touch Clean (automatische Trocknung des Wärmetauschers)

- Eco Sleep Timer

- Weeklytimer mit Sommer- Winterumschaltung (2 mal 6 Muster/Tag für 7 Tage die Woche)

- Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

OPTIONAL

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCDB

- H-Link Adapter, für den Anschluß an das SystemFree: PSC-6RAD

- Fern Ein/Aus Adapter SPX WDC3

- Adapter für home automation system

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.9-5.2 kW

Nennheizleistung	:	5,80 kW

Regelbereich (Heizen)	:	2.2-7.0 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	7.20 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.50 W/W

Luftvolumenstrom	: 	350-800 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	25/31/39/47 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	25/31/39/48 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	60 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	295x900x210  mm

Gewicht	:	11,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-50PXB

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.