Hitachi Split-Innengerät RAS-80YH5A

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit LCD Anzeige

- Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar)

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- Automatische Umschaltung (Kühlen - Heizen)

- 24 Stunden Timer / Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Notbetrieb-Schalter

Optional

- Edelstahl Luftfilter: SPX-SPF4

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3

- Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1

- Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden)

- Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M

- H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit RAC-80YH5

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	8,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.5 - 8.5 kW

Nennheizleistung	:	9,30 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.5 - 9.7 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	D

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	D

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,61 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,01 W/W

Luftvolumenstrom	: 	726 - 1140 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	36/40/43/46 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	39/41/44/47 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x 1,5 + 3x 2,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	333x1.150x245  mm

Gewicht	:	15,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 15.90 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-80YH5A

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.