Hitachi Außengerät RASC-10HNPE

Die IVX-Serie bietet eine hohe Effizienz und ist vollständig kompatibel mit allen System-Free-Innengeräten. Hitachis IVX-Technologie bietet alle Vorteile von VRF, einschließlich der individuellen Steuerung von jedem Innengerät mit einer erhöhten Anzahl von Innengeräte- Kombinationen. Durch diese spezielle IVX Regelung kann bei Anschluß von mehreren Geräten jedes Gerät individuell über eine eigene Fernbedienung geregelt werden. Dies erhöht den Komfort und senkt die Anschaffungskosten im Vergleich zu VRF Systemen.

Kompakte Außeneinheit für den Anschluss von 1 bis 6 Inneneinheiten. Das Gerät ist speziell für die Aufstellung im Gebäude konzipiert. Zu und Abluft, werden über isolierte Luftkanäle dem Gerät zugeführt (bauseits). Gehäuse aus galvanisiertem und lackierten Stahlblech, Farbe: Schwarz. Vollhermetischer Scroll-Inverterverdichter, vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert, leise laufend und hohem Wirkungsgrad. Kompressorschutz mittels ISPM , Hochdruck- und Temperaturüberwachung. Ein geregelter und direktgetriebener Zentrifugallüfter, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, 4-Wege-Umschaltventil, Kältemittel- sammler, Unterkühlerkreislauf, Elektronisches E-Ventil, sowie Bördelanschluss für die Kältemittel- leitungen (bauseits). Temperatursensoren für Außenluft, Wärmetauscher, Heißgasleitung und Inverterplatine. Bei Anschluß von mehr als einer Inneneinheit, werden die Kältemittelleitungen über spezielle Verteiler den Geräten zugeführt (Zubehör).

Fehlerdiagnosesystem Außengerät Der Testlauf/Abfragemodus wird über zwei Prüfschalter eingeleitet. Die Werte können über eine 7-Segment-Anzeige ausgelesen werden. Angezeigt werden der letzte Alarmcode, Betriebsfrequenz Verdichter, Betriebsstrom Verdichter, Lüfterstufe Außengerät, alle notwendigen Temperaturen im Kältekreislauf, Öffnungszustände der Expansionsventile, Luftein- und Luftaustrittstemperaturen des Innengerätes, angeschlossene Geräte....

Inneneinheiten

An dieser Außeneinheit können die Inneneinheiten der SystemFree Serie angeschlossen werden. Es sind nur spezielle Leistungs-Kombinationen freigegeben (siehe techn. Daten).

Die Leistungsaufnahme und der Wirkungsgrad beziehen sich auf den Anschluß von zwei Kassettengeräten. Bei anderen Bauformen können sich die Werte geringfügig ändern.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	24,00 kW

Nennheizleistung	:	26,00 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1 bis 6

Gesamtleistung der Inneneinheiten (min.-max.)	:	7,5 bis 12,0 (10,0) PS (Free System)

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	2,66 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,05 W/W

Luftvolumenstrom	: 	6900 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	102/120 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	56 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	57 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	75 dB(A)

Spannung	:	400/3/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	9,02 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	8,52 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	14,50 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	13,70 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	3x 35 A

Steuerleitung	:	2x0,75 mm2

Abmessungen H/B/T	:	640x1.850x1.525  mm

Gewicht	:	303,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	12.70 / 25.40 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	6.20 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	100,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-5 bis +46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +15,5 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RASC-10HNPE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.