HITACHI Yutampo Außeneinheit RAW-35RHC

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige, 5Y7/2). Vollhermetischer Rotations-Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R32, für Innen- und Außeneinheit sowie 5 bis 20 m Verbindungsleitung.

Diese Außeneinheit kann mit dem Innenteil TAW-190RHC und TAW-270RHC betrieben werden.

Technische Daten

Nennheizleistung	:	3,50 kW

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Schallleistungspegel 	:	63 dB(A)

Spannung	:	230/50/1  V/Hz/Ph

Empfohlene Absicherung, träge	:	15 A

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	548x841x335  mm

Gewicht	:	32,50 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R32 / 1 kg

CO2-Äquivalent 	:	0.675 t

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +37 °C

* W = Wasser Ein-/Austrittstemperatur  in °C, L = Außentemperatur in °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAW-35RHC

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.