Hitachi SystemFree Innengerät RCI-5.0FSN3Ek

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP), was sich in der Effezienz des Gerätes niederschlägt.

Deckengerät zum Einbau in eine abgehängte Decke. Das Chassie besteht aus beidseitig mit Neopor isolierten verzinktem Blech. Gekennzeichnete Öffnungen für optionale Luftauslässe bzw. Frischluftansaugung. Die integrierte Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 850mm ab Geräteunterkante. Eine leise laufende Radiallüfterwalze, statisch und dynamisch ausgewuchtet sowie ein DC-Lüftermotor mit drei wählbaren Lüfterstufen sorgen für ruhigen und sicheren Betrieb.

Optionale Deckenblende mit Luftansauggitter und waschbarem Long Life Filtereinsatz, Luftaustritt auf vier Seiten. Luftaustrittlamellen können über die Fernbedienung verstellt werden. Der Luftstrom verteilt sich fächerartig und wird an den Ende immer breiter. Auf diese Weise verteilt sich der Luftstrom der klimatisierten Luft gleichmäßig in alle Richtungen. Ein Kaltluftstrom wird durch die spezielle Positionierung der Lamelle vermieden. Die Paneele sind ebenfalls mit einem zusätzlichen Motion Sensor (Bewegungssensor) erhältlich. Ein in der Blende integrierter Sensor überwacht kontinuierlich die Bewegungen im Raum. Entsprechend dem, wird die erforderliche Leistung des Gerätes angepasst. Die kundenorientierte Einstellung der Funktion erfolgt ausschließlich über die Fernbedienung PC-ARF.

Kältekreislauf mit elektronischen Expansionsventil, Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt.

Innengerät geeignet für den Anschluß an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Außengerät (mit geänderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link II Verkabelungssystem können bis zu 64 Außeneinheiten mit max. 160 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia oder älteren H-Link I Systemen sind möglich.

- Mögliche anschließbare Gebäudeleitsysteme: KNX, LON, BACNet, Fidelio, ModBus

- Eine Vielzahl von Fernbedienungen / Systemsteuerungen sind optional erhältlich

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale über Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfügbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung über gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kühlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Blende P-AP160NAE oder P-AP160NA1

- Kabelfernbedienung PC-ARF

- Infrarotfernbedienung PC-LH3A mit externen Empfänger PC-ALH3

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	12,50 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	14,00 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	14,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	16,00 kW

Luftvolumenstrom	: 	1500/1740/2040 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	35/37/39 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	35/37/39 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	61 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,14 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,14 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,80 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,80 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	2x0,75 mm2

Abmessungen H/B/T	:	298x840x840  mm

Gewicht	:	29,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	37x950x950  mm

Gewicht Paneel	:	6,50 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.90 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCI-5.0FSN3Ek

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.