Yutampo Brauchwasser-Tank TAW-270NH2A

Diese Splitwärmepumpe ist ausschließlich für den Betrieb als Brauchwasserwärmepumpe konzipiert.

Wassermodul eines Split- Klimagerätes zur Standmontage mit weißem Gehäuse RAL 9016. Das Modul ist für die Montage in geschlossenen / frostfreien Räumen konzipiert. Kältekreislauf ist mit Bördelanschlüssen für die Kältemittelleitungen zur Außeneinheit ausgestattet. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Der im Speicher (Fassungsvermögen 270l) befindliche Rohrbündelwärmetauscher ist in einer Doppelrohrausführung. Dies verhindert bei Leckage das Eindringen von Kältemittel in das Brauchwasser. Zur Sicherheit ist eine E-Heizung im Speicher integriert. Mittels diesem bivalenten Betrieb können auch die standardmässigen 55°C Vorlauftemperatur auf 65°C erhöht werden.

Dieses Modell darf nur an die spezielle Außeneinheit der YUTAMPO Serie RAW-25NH2A angeschlossen werden.

Regeleinheit am Innenteil

- Einheit mit LCD Anzeige

- Status bzw. Fehlermeldung

- Abfrage der betriebsrelewanten Werte

- Anzeige Uhrzeit

Zusatzfunktionen

- Legionellen Schaltung (Brauchwasser)

- Timerfunktion

- Eco oder Boost Modus

- Testlauf Betrieb

- Festlegung der Wassertemperatur

Technische Daten

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	1570x600x730  mm

Gewicht	:	63,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  TAW-270NH2A

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.